## Slide 1: Fabrica de bancos de plasticos
X1= Cantidad de unidades de bancos

## Slide 2: Materia Prima Disponible
¿Cuantos bancos se pueden fabricar? 10 unidades
15 Unidades MP2
10 Unidades MP1
b1= unidades de MP1
b2= unidades de MP2
Notes: ?

## Slide 3: Fabrica de Mesas de plasticos
X2= Cantidad de unidades de mesas

## Slide 4: Materia Prima Disponible
¿Cuántas mesas se pueden fabricar?
10 mesas
10 Unidades MP3
15 Unidades MP2
b2= unidades de MP2
b3= unidades de MP3

## Slide 5: Materia Prima Disponible
¿Cuántas mesas y bancos se pueden fabricar?
10 Unidades MP3
10 Unidades MP1
15 Unidades MP2

## Slide 6
CM Mesas $10/unidad= C1
CM Bancos $20/unidad= C2
¿Cuánto fabricaría de cada uno?
10 unidades de MP1 rasti largo de 4
15 unidades de MP2 rasti largo de 8
10 unidades de MP3 rasti corto 4
1 Unidad RL4*X1 Unidade de Bancos ˂= 10 unidades de MP1 RL4
1 Unidd RL8 *X1 Unidades bancos + 1UnidadRL8* X2 Unidad de Mesa˂= 15 Uniddes MP2RL8
1UnidadRc4*X2 Unidades de Mesa ˂=10 unidades de MP3 RC4
X1;X2 mayor o igual a cero
Función Objetivo =Zj= Max= 10$/Unidad de Producto Bancos * X1 Unidesd de Bcos + 20$/Unidad de Producto Mesa*X2Unidades de mesa
1X1 ˂= 10
1X1 + 1X2 ˂=15
1X2˂=10
X1 Y X2 >=0
Zmax = 10X1 + 20 X2

## Slide 7: PROGRAMACIÓN LINEAL
Objetivo: Maximizar Beneficios
Minimizar Costos
Restricciones de Recursos: Materia Prima, Horas Hombre, etc.

## Slide 8
Variables Básicas X1, X2, X3……. Representan la incógnita lo que NO se conoce, los productos a fabricar
Variables Slack Representan el sobrante la cantidad de recurso que no se va a utilizar X4, X5, X6, etc.
Coeficiente tecnológico aij Representa la cantidad de recurso necesario para producir una unidad de producto.
Recursos bi siempre del lado derecho de la restricción en un problema primal.
Tipo de restricciones >= /˂=
Costo de las slack en el funcional $0/ Unidad de MP.
a11*X1 + a12x2 ˂= bi
a11[Unidades de MP1/1Unidad de X1]* X1 + a12[Unidades de MP1/1Unidad de X2]* X2 ˂= bi [Unidades de MP1]

## Slide 9
a11*X1 + a12x2 ˂= bi
a11[Unidades de MP1/1Unidad de X1]* X1 + a12[Unidades de MP1/1Unidad de X2]* X2 ˂= bi [Unidades de MP1]
a11*X1 + a12x2 + X3 = bi 2X1 + 3X2 = 100 2*20 + 3*10= 70 =100
X1= 20 Y X2 =10
a11*X1 + a12x2 >= bi
a11*X1 + a12x2 + λ1 – x3= bi
Costo de las Artifical en el funcional $M (valor muy alto)/ Unidad de MP.

## Slide 10: PROGRAMACIÓN LÍNEAL
1) 8x1 + 4x2 <= 160
2x1 + 6x2 <= 60
6x1 + 5x2 <=150
Z = 30x1 + 40x2 (máx)
EJERCICIO 1 pag. 1

## Slide 11
1) 8x1 + 4x2 £ 160
2x1 + 6x2 £ 60
6x1 + 5x2 £ 150 Z = 30x1 + 40x2 (máx)
x1
20
40
10
30
30
25
x2
r1
r2
r3

## Slide 12
1) 8x1 + 4x2 £ 160 -8x1/4
2x1 + 6x2 £ 60 -2x1/6
6x1 + 5x2 £ 150 Z = 30x1 + 40x2 (máx)}
-30/40
x1
x2
r1
r2
X1 = 18 Y X2 = 4 $700
C1= 30$/Unidad X1
C2=$40/Unidad X2 Con C2 Cte
PENDIENTE R1˂-C1/C2 = PENDIENTE R2
-8/4 ˂-C1/C2 = -2/6
-8/4 ˂-C1/40 = -2/6
-8/4*40 ˂-C1 = -2/6*40
80>= C1 >=13,3 x1= 18 X2 = 4 y C2 Cte = 40

## Slide 13
1) 8x1 + 4x2 £ 160 -8x1/4
2x1 + 6x2 £ 60 -2x1/6
6x1 + 5x2 £ 150 Z = 30x1 + 40x2 (máx)}
-30/40
x1
x2
r1
r2
X1 = 18 Y X2 = 4 $700
C1= 30$/Unidad X1
C2=$40/Unidad X2
Con C1 Cte
PENDIENTE R1 >= -C2/C1 >= PENDIENTE R2
-4/8 >= -C2/30 >= -6/2
-4/8*30 >= -C2 >= -6/2*30
15  C2 90
X1= 18 y X2 =4 con C1 cte = 30$/unidad X1

## Slide 14: Problema: Fabrica de Bicicletas
Un fabricante de bicicletas decide fabricar 2 tipos:
BICICLETAS TIPO “A “ BICICLETAS TIPO “ B”
El sistema operativo esta simplicado por los siguientes procesos:
P1: Estampado
P2: Soldado
P3: Pintura
La utilitdad unitaria de las bicibletas es de $4 para el tipo A y $3 para las del tipo B.
PROGRAMACIÓN LÍNEAL

## Slide 15
PROGRAMACIÓN LÍNEAL
Los tiempos de proceso que requieren las bicicletas son (en minutos):
Y se dispone de los siguientes tiempos máximos por proceso:
P1: 52.8, P2: 42, P3: 36
Definir un programa semanal de producción tal que asegure la máxima
utilidad posible
 | TIPO A | TIPO B
ESTAMPADO | 3 | 8
SOLDADO | 12 | 6
PINTURA | 9 | 9
X1 Cantidad a fabricar de bicicletas tipo A
X2 Cantidad a fabricar de bicicletas tipo B
Zmax: 4$/x1*X1 + $3/x2*X2 + 0X3+0X4+0X5
3*X1+ *X2 + X3 52,8 minutos de estampado
12X1 + 6X2 + X4  42
9 X1 + 9 X2 +X5  36
X1, X2 >=0

## Slide 16: TIP

## Slide 18: TOP

## Slide 19: PROGRAMACIÓN LÍNEAL
Una industria química elabora 2 tipos de fertilizantes,
el tipo A contiene 50 Kg de NO3, 50 Kg. De SO4 y 100 Kg. De CO3 por cada tonelada, el tipo B contiene 50Kg., 100 Kg. Y 50 Kg. Respectivamente. El fertilizante A deja un beneficio de 18.5$/Tn, y el B 20$/Tn. El límite de recursos a útilizar es de:
1100 Tn. de NO3
1800 Tn. de SO4
2000 Tn. de CO3
Determinar el plan de producción que maximice el beneficio
X1 = Tn de Fetilizante tipo A
X2= Tn de Fertilizante tipo B
Zmax = 18,5 X1 + 20 X2
0,05X1 + 0,05X2 ˂ 1100
0,05 X1 + 0,1 X2˂ 1800
0,1 x1 + 0,05 X2 ˂ 2000
X1 y x2 Mayor = 0

## Slide 20: TIP

## Slide 23: TOP