## Slide 1
Gestión Aerocomercial.
Ingeniería de Operaciones

## Slide 2
Ingeniería de Operaciones
Contenidos
Organigrama
Objetivos del sector
Responsabilidades del sector.
Docente
Ing. Hernan Gelburt
Jefe de Ingeniería de Operaciones
ARSA

## Slide 3
Ingeniería de Operaciones

## Slide 4
Ingeniería de Operaciones
Objetivo del sector
Proveer el soporte técnico a las operaciones de vuelo, y brindar información técnica a la Gerencia de Operaciones y a todas aquellas Gerencias que lo requieran (Gerencia Técnica, GSO, CCO, Cargas, etc.), en cuanto al análisis y la elaboración de la documentación operativa, requerimientos de equipamiento de a bordo, performance de las aeronaves, y datos de peso y balanceo a los efectos de contribuir al logro del objetivo general de la Empresa.
Equipo conformado por:
Ingenieros Aeronáuticos (x4)
Despachantes de aeronaves (x2)
Cartógrafo (x1)
Operaciones de vuelo:
Despacho
Tripulaciones técnicas (pilotos)

## Slide 5
Ingeniería de Operaciones
Sectores internos con los que interactuamos regularmente:
Jefaturas de flota
Coordinadores técnicos (Technical Pilot)
Despacho Operativo
Instrucción de despacho
Ingenierías de Mantenimiento
Auditoría Operativa
Organismos u organizaciones externas con las que interactuamos regularmente:
Autoridades nacionales: ANAC, FAA, EASA, etc.
Fabricantes de aeronaves: Airbus, Boeing y Embraer.
Proveedores de sistemas operativos (despacho, performance y bases de datos)
IATA/IOSA – IOSA: IATA Operational Safety Audit

## Slide 6
Ingeniería de Operaciones
Responsabilidades del sector
Analizar la viabilidad operativa de aeropuertos y elaborar las limitaciones de despegue y aterrizaje correspondientes.
Diseño de procedimientos de despegue con falla de motor.
Determinar los requerimientos técnicos de equipamiento de abordo (equipos de emergencia, de navegación, certificaciones especiales, listas de equipos mínimos etc.)
Coordinar el análisis del peso y balanceo de las aeronaves empresarias y la preparación de la documentación técnica asociada.
Gestionar y analizar la documentación recibida del fabricante de la aeronave, y realizar las gestiones de aprobación requeridas por parte de ANAC.
Gestionar el contenido de las Bases de Datos de Navegación de los vuelos de la Compañía y coordinar su actualización y coordinar la confección de reportes de modificaciones.
Gestionar la información, bases de datos de aeropuertos, aeronaves y modelos, y configuración de los sistemas EFB de la flota empresaria.

## Slide 7
Ingeniería de Operaciones
1. Analizar la viabilidad operativa de aeropuertos y elaborar las limitaciones de despegue y aterrizaje correspondientes.
AIP
Base de datos de aeropuertos
(Access ddbb)
Software de calculo

## Slide 8
Ingeniería de Operaciones
2. Diseño de procedimientos de despegue con falla de motor
EOSID (Engine Out SID): Procedimiento que considera la falla de motor en algún momento del despegue, mientras se encuentra realizando un procedimiento SID (Standard Instrument Departure).
Se consideran:
Pista
SID
Obstáculos cercanos
Orografía
Viento y temperatura
Performance del avión
Procedimientos/FMS del avión

## Slide 9
Ingeniería de Operaciones
3. Determinar los requerimientos técnicos de equipamiento de abordo (equipos de emergencia, de navegación, certificaciones especiales, listas de equipos mínimos etc.)
Regulación:
RAAC 91 – Reglas de Vuelo y Operación General
RAAC 121 – Operaciones Regulares Internas e Internacionales
Customización de MEL (MMEL)

## Slide 10
Ingeniería de Operaciones
4. Coordinar el análisis del peso y balanceo de las aeronaves empresarias y la preparación de la documentación técnica asociada.
Weight and Balance Manual
Envolvente Certificada
Envolvente Operativa
AHM-565
Pesaje
Sistema de Despacho
Curtailments/recortes
Abordamiento / LOPA
Curtailments/recortes (A330):
Distribución no homogénea de pasajeros y carga.
Dispersión en el peso de pasajeros.
Pax Crew Trolley (movimiento de pasajeros y tripulación durante el vuelo)
Inexactitud en el peso del combustible.
Gráficos de balanceo (ábaco de centraje manual)
Movimiento de tren de aterrizaje, slats y flaps.
Movimiento de agua (tanques de agua potable al waste tank)

## Slide 11
Ingeniería de Operaciones
5. Gestionar y analizar la documentación recibida del fabricante de la aeronave, y realizar las gestiones de aprobación requeridas por parte de ANAC.
Siglas | Nombre | Contenido
AFM | Airplane Flight Manual | Manual legal que contempla procedimientos, performance y limitaciones del avión.
FCOM | Flight Crew Operating Manual | Manual con procedimientos operativos, normales y de emergencia, limitaciones y sistemas del avión.
FCTM | Fligjht Crew Training Manual | Información para instrucción, no es operativo.
QRH | Quick Reference Handbook | Manual de referencia rápida, contiene procedimientos anormales o de emergencia, para ser consultados de forma rápida y expeditiva en caso de falla, e inflight performance (crucero y aterrizaje).
MMEL/MEL | Minimum Equipment List | Manual que permite diferir equipos inoperativos, indicando su correspondiente procedimiento operativo y/o de mantenimiento.
WBM | Weight and Balance Manual | Información para análisis de peso y balanceo, no es operativo.
CDL | Configuration Deviation List | Manual que permite diferir el avión con faltante de componentes externos, indicando limitaciones y/o penalidades.
La MEL (operador) se edita a partir de la MMEL (fabricante o autoridad).
Una vez editada, debe ser aprobado por ANAC.

## Slide 12
Ingeniería de Operaciones
6. Gestionar el contenido de las Bases de Datos de Navegación de los vuelos de la Compañía y coordinar su actualización y coordinar la confección de reportes de modificaciones.
FMS: Computadoras que gestionan la información proveniente de diferentes sensores de vuelo y navegación del avión, para efectuar el computo de la posición de la aeronave, y calcular parámetros preditctivos de TFD (time, fuel, distance), entre otros.
Funciones:
Navigation
Flight Planning
LNAV
VNAV
Aircraft Performance Management
Nav igation Display
Navigation Database (NDB)

## Slide 13
Ingeniería de Operaciones
State or other Government Sources
AIP/NOTAMs
Navigation Data Houses
Airlines
Diagrama de generación de base de datos de nevagación
NAV Database Engineering
Marketing
FMS Engineering
FMS Avionics Manufacturer
NDB Service Level Agreement (LOA Type 1)
ARINC 424
NDB Service Level Agreement (LOA Type 2)
NDB
Definition
Packing
Notes: Nota

## Slide 14
Ingeniería de Operaciones
Ciclos AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control)
Ciclos de 28 días durante los cuales, en base a información enviada de forma anticipada, se mantiene el agregado, suspensión o modificación de las bases de datos de navegación (aerovias, waypoints, procedimientos, info aeroportuaria, etc).
La información notificada no se modificará de nuevo por lo menos hasta 28 días después de la fecha de entrada en vigor del ciclo.
Durante la vigencia de cada ciclo AIRAC, las autoridades nacionales pueden pueden incorporar cambios a la información a través de NOTAMs.

## Slide 15
Ingeniería de Operaciones
7. Gestionar la información, bases de datos de aeropuertos, aeronaves y modelos, y configuración de los sistemas EFB de la flota empresaria.
EFB: Electronic Flight Bag
Dispositivo electrónico de gestión de información.
Puede ser portátiles (Tablet) o fijas al fligt deck.
ARSA: EFB Clase A
Permite:
Visualizar cartas de navegación
Leer documentación
Realizar cálculos de performance
Reduce drásticamente el uso de papel en cabina.

## Slide 16
Ingeniería de Operaciones
Aplicaciones de performance:
Las aplicaciones de performance permiten realizar cálculos de performance de la aeronave para las siguientes etapas del vuelo:
Takeoff
Cruise
Landing
Modulo Takeoff
Considerando todas las limitaciones en el despegue, permite:
Calcular el peso máximo de despegue para flap/configuración óptima.
Calcular velocidad asociadas (V1, Vr, V2).
Calcular la temperatura asumida (reducción de empuje), si aplica.
Limitaciones en el despegue
Pista (TOR, TOD, ASD)
Obstaculos
Climb en 2do segmento
Climb en 4to segmento o segmento final
Tire speed
Maximum Brake Energy

## Slide 17
Ingeniería de Operaciones

## Slide 18
Ingeniería de Operaciones

## Slide 19
Ingeniería de Operaciones
Ingeniería de Operaciones
OPT (Boeing)
Flysmart (Airbus)
ePerf (Embraer)
Información de aeropuertos y pistas
Bases de datos de performance
AIP
Fabricantes
Políticas de flota
Jefaturas de flota