## Slide 1: Medición e instrumentos de medición (Unidad 6)
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 2: 01. 02. 03. Metrología Magnitud y Medida Unidad base de longitud en el Sistema Internacional de Unidades (SI) ,“el metro” 04. Instrumentos de medición
HOJA DE RUTA
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 3: Metrología 01
La metrología es la ciencia que comprende todos los aspectos, teóricos y prácticos, de las mediciones cualesquiera que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplicación.
Es el arte de medir bien.
Es la ciencia de las mediciones.
Es la ciencia e ingeniería de la medida, incluyendo el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas.
Las actividades metrológicas aseguran la exactitud de las mediciones
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 4: 02
La magnitud es todo aquello que se puede medir y puede ser representado por un número
Magnitud y Medida
La medida o la acción de medir es el resultado de comparar la cantidad medida con un patrón de esa magnitud
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 5: ¿Qué es un metro?
Es una unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades que equivale al trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/C segundos, y una de las unidades base del antiguo sistema métrico decimal.
1/C= 1/299.792.458 de segundos
03
UTN FRH Ing. Claudio Rossi
El Sistema Internacional de Unidades, es de gran importancia pues garantiza la uniformidad y equivalencia en las mediciones.
Las siete unidades básicas del SI, establecidas por convenio, se consideran dimensionalmente independientes entre sí y son: metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela.

## Slide 6
Prefijos (múltiplos y submúltiplos) utilizados por el SI
Unidades usadas en mecánica
1 mm = 1 mm (10-3 m)
1 decima = 0,1 mm (10-4 m)
1 centésima = 0,01 mm (10-5 m)
1 milésima = 0,001 mm (10-6 m)
………………..
1 pulgada = 25,4 mm

## Slide 7: Errores de medición son: Desviaciones o inexactitudes que ocurren durante el proceso de medir una magnitud física y pueden ser:
Errores sistemáticos
Se repiten constantemente, mal calibración del aparato o mal manejo.
Factor ambiental
La temperatura, presión o la humedad pueden alterar el proceso de medición
Errores aleatorios
No es posible determinar su causa
Los instrumentos de medida
Introducen errores sistematicos por defecto de construcción o calibracion
El factor humano
El operario o “medidor” puede originar errores de medición, por ejemplo por errores de lectura.
Incertidumbre
La incertidumbre es la duda sobre la validez de la medición y está expresada cuantitativamente, representa la dispersión de valores atribuidos al valor medido y proporciona una estimación de la confiabilidad del resultado
1
2
3
?
6
5
4
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 8: Instrumentos de medición en mecánica
1
2
3
4
5
Cinta métrica
Calibres pasa-no pasa
Calibre
Goniómetro
Micrómetro
6
Reloj comparador
Instrumentos de medición directa
Instrumentos de medición indirecta
04

## Slide 9
Los instrumentos de medición mecánica se utilizan en casi todos los ámbitos de la fabricación industrial. Debido a la carga mecánica, química y térmica continua, estos instrumentos envejecen y, por lo tanto, no pueden garantizar la exactitud de los valores medidos a lo largo del tiempo.
Sin embargo, a través de una calibración adecuada se puede determinar cualquier alteración de los resultados de medición.
En el proceso de calibración, el valor de medición del instrumento a comprobar se compara con el resultado obtenido de un instrumento cuya exactitud se conoce exactamente y que es calibrado a su vez contra un patrón nacional (o internacional). Para comparar los resultados de las mediciones, estas deben ser «trazables» a un patrón o estándar, tras realizar una cadena de mediciones comparativas.
CALIBRACIÓN Y TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS
La Oficina Internacional de Pesas y Medidas es el coordinador mundial de la metrología. Su sede está ubicada en Saint-Cloud, suburbio de París

## Slide 10
CALIBRES
El calibre es un instrumento de medición directa, que se usa ampliamente debido a su versatilidad de aplicación. Con él es posible medir exteriores, interiores y profundidades. Los calibres más corrientes, consisten de una regla graduada que forma una escuadra, en esta regla se desliza otra escuadra más pequeña también graduada llamada vernier, como se muestra en la figura.
Calibres de mayor sensibilidad pueden llegar a medir 0,05 mm y hasta 0,02 mm
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 11
TIPOS DE CALIBRES

## Slide 12
MODO DE LECTURA
La medida queda definida observando la posición del cero de la escala móvil respecto a la escala fija, si la línea del cero queda exactamente coincidiendo con alguna división de la escala fija, el valor es inmediato.
La medida queda definida observando la posición del cero de la escala móvil respecto a la escala fija, cuando el cero de la escala móvil se encuentra ligeramente desplazado de alguna división de la escala fija, se toma como lectura inmediata el valor de la división anterior al cero de la escala fija y se le agrega el valor de la escala móvil que coincide en algún lugar con la fija.
https://www.stefanelli.eng.br/

## Slide 13
MICROMETRO
El micrómetro es un instrumento de medición directa que se utiliza cuando se requiere hacer lecturas del orden de los 0.01 mm y hasta 0,001 mm.
El principio de funcionamiento consiste en tener un tornillo montado sobre una tuerca que permanece fija y lo que se acciona es el tornillo, una vuelta en el sentido horario equivalente al paso de la rosca del tornillo, si se dan dos vueltas al tornillo, este habrá avanzado dos veces el paso de la rosca

## Slide 14
Tipos de Micrómetro
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 15
MODO DE LECTURA
Incrementos de milésimas (0,001 mm)
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 16
GONIOMETRO
Es un instrumento para medir ángulos con precisión, consta de una escala graduada fija separada en cuatro sectores de 90° y una escala móvil o Nonio con divisiones que nos permiten lee los 1´ (minutos).
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 17
MODO DE LECTURA
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 18
RELOJ COMPARADOR
Es un instrumento de medición indirecta, muy utilizado para verificación y control dimensional de piezas, para alineación de carros de máquina y mordazas, verificación de la excentricidad de ejes, de cilindricidad, de paralelismos, para alinear y centrar piezas antes de su mecanizado con resoluciones de 0,01 mm y 0,001 mm.
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 19
MODO DE LECTURA
UTN FRH Ing. Claudio Rossi

## Slide 20
TIPOS DE RELOJES
Por cada vuelta en sentido horario el vástago sube 1 mm
Por cada vuelta en sentido horario el vástago sube 0,1 mm
Recorrido total del vástago 1 mm
Recorrido total del vástago 10 mm

## Slide 21
CALIBRES PASA-NO PASA
39,984
LADO PASA
LADO NO PASA
LADO NO PASA
12,018
LADO PASA
12,000
Rosca métrica Ø 30 paso normal (3,5 mm) derecha, tolerancia de la rosca 6H
LADO PASA
LADO NO PASA
40,000
Instrumento de medición diseñados para verificar las dimensiones de una parte de la pieza en su medida máxima y su medida mínima

## Slide 22: FIN
UTN FRH Ing. Claudio Rossi