## Slide 1
278)
Pi
H= 30 cm
h2O
Po
Po + ρg H = Pi
101325 Pa + 1000 kg/m3 .9,8 m/s2*0,3 m = Pi
Pi= 103579 Pa ( 103579/101325= 1,023 atm)
281) Cuerpo flota a la mitad sumergido y la mitad arriba del nivel de liquido.
P
E
P=E
ρ cuerpo . Vol cuerpo = ρ agua . Vol sumergido
ρ cuerpo . Vol cuerpo = ρ agua . Vol cuerpo/2
ρ cuerpo = ρ agua /2 = 1000 kg/m3 / 2 = 500 kg/m3
Si es un cubo de hielo ρ = 0,9 g/cm3
P=E
ρ hielo . Vol hielo = ρ agua . Vol sumergido
ρ hielo . Vol hielo / ρ agua = Vol sumergido
0,9 gr/cm3 . Vol hielo / 1 gr/cm3 = Vol sumergido
0,9 Vol hielo = Vol sumergido
Calcular Pi
2

## Slide 2
287) Calcular el Peso de la esfera, el Empuje y si la soga se corta que volumen quedara sumergida.
E
P
T
P + T = E
ρ esf . Vol esf = T + Vol Esf . ρ agua
E= Vol Esf . ρ agua = 0,3 m3. 1000 kg/m3
E= 300 kgf = 2940 N
P = E - T
P = 2940 N – 900 N = 2040 N
P=E si se corta la cuerda (T=0)
2040 N = Vol sumerg . ρ agua
Vol sumerg = 2040 N / (1 (gr/cm3) . 10 m/s2) = 2040 N/(10-3 kg/10-6 m 3 . 10 m/s2)=
2040 N /( 10000 kg/m3. m/s2) =
Vol sumergido = 0,204 kg.m m 3 s 2 = 0,204 m 3
s 2 kg m

## Slide 3
290) Una tubería horizontal tiene un área de 10 cm2 en una región y 6 cm2 en la otra.
La velocidad del agua en la primera es 5 m/s y la presión es 2105 Pa. Calcular la velocidad y
presión en la otra. La densidad del liquido es 1000 kg/m3
V1= 5 m/s
A1= 10 cm2
A2= 6 cm2
Por la ecuación de CONTINUIDAD Q = A.V = Constante
A1. V1= A2 . V2 V2 = A1. V1/ A2 = 10 cm2. 5 m/s / 6 cm2 = 8,3 m/s
Por la ecuación de Benoulli P1 + ½ ρ . v1 2 + ρ. g .h1 = P2 + ½ ρ . v2 2 + ρ. g .h2
P1 + ½ . 1000 kg/m 3 . (5 m/s) 2 = 2105 Pa + ½ (1000 kg/m 2 . (8,3 m/s) 2
P1 = 2105 Pa + ½ 1000 kg/m (8,3 2 – 5 2 ) = 24,3 Pa