Ingeniería Ferroviaria

Trabajo Práctico Integrador

Determinación de esfuerzos y diagramas
característicos en una catenaria ferroviaria.

Jefe de Cátedra: 	Ing. Fabián Pergola

J.T.P.	 Ing. Agustín Sirolli

Grupo Nº1:

| Apellido, Nombres | Legajo / D.N.I |
| --- | --- |
| Pablo Axt |  |
| Martínez, Jorge | 15-22448 |
| Tomás Elseser |  |

| A | 16/12/16 | PARA APROBACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN | REVISÓ | APROBADO | C/OBSER. | FIRMA |

Introducción:

En el contexto ferroviario, el término catenaria hace referencia a la estructura formada por cables que tiene por misión el suministro de energía eléctrica a los trenes que circulan por las lıneas ferroviarias. Este aporte de energía se consigue mediante el contacto de la catenaria con el denominado pantógrafo, que se encuentra situado en la parte superior de la locomotora o en coches motrices (según sea el caso). En su forma más simple, una catenaria consta de tres elementos: hilo de contacto, sustentador y péndolas. El hilo de contacto suministra la energía eléctrica al tren, el hilo sustentador proporciona la rigidez necesaria al conjunto y las péndolas sirven de unión entre ambos cables (ver Figura 1).

Podemos decir que el sistema más difundido de todos los sistemas de catenaria es de catenaria flexible, existiendo también los sistemas rígidos y semi-rígidos.

De todos los problemas que pueden plantearse,  la interacción dinámica catenaria– pantógrafo quizás sea el más importante. La pérdida de contacto entre ´este y las pletinas del pantógrafo es un fenómeno indeseable, ya que en el momento del despegue aparecen arcos eléctricos que incrementan considerablemente el desgaste de ambos elementos, además de incrementar los esfuerzos mecánicos en el momento del restablecimiento del contacto.

La estructura general de una catenaria ferroviaria consiste en vanos individuales diseñados de acuerdo a la aplicación a la que se destinará de la catenaria misma. La línea aérea está dividida en tramos tensionados, llamados cantones, encontrándose los mecanismos de tensionado al principio y final de cada uno de estos cantones, lo cual se conoce como seccionamientos. El equipo de tensionado es el encargado de garantizar una tensión constante en los hilos de contacto y sustentador con independencia de la temperatura, encontrándose en la mitad de un cantón un punto fijo que se encarga de dar estabilidad longitudinal al conjunto.

Debido al costo de la inversión en infraestructura, el número de vanos debe ser el menor posible. La carga que limita la longitud de los vanos es generalmente el viento, limitándose el desplazamiento lateral máximo del hilo de contacto por la zona de empleo del pantógrafo. Así, los pantógrafos que tienen zonas de frotación o recorrido cortas requieren elementos de sustentación más próximos. Las líneas habituales emplean postes como elementos de sustentación, lo cual hace independientes los dos sentido de circulación.

El diseño de la línea área de contacto debe realizarse atendiendo a que la captación de corriente se realice en las mejores condiciones posibles. Para ello es necesario atender a las características geométricas que permitan dicha situación en función de la velocidad del tren y dependiendo de las características particulares de la infraestructura (gálibo, tolerancias, etc.). Adicionalmente se deben tener en cuenta los requisitos de seguridad y distancias de aislamiento estructurales.

De esta forma se deben tener en cuenta las características de la catenaria bajo tres enfoques diferentes: geométrico, eléctrico y mecánico. Las características geométricas más importantes son la altura del hilo de contacto, el descentramiento, la pendiente y la envolvente dinámica. Las características mecánicas están relacionadas con las tensiones en los conductores, las cargas exteriores, la resistencia mecánica, masa de los cables, etc. Por último, las características eléctricas están determinadas por la potencia que la circulación de los trenes demande.

Existen diversas formas de modelar el problema comportamiento dinámico del sistema catenaria–pantógrafo, a saber;

- Modelan la catenaria con elementos finitos, el pantógrafo mediante un sistema no lineal de 3 grados de libertad y el contacto.

- Existen otros enfoques más matemáticos basados en ecuaciones en derivadas parciales acopladas a ecuaciones diferenciales algebraicas,

- Otros emplean un sistema de masas discretas unidas entre sı por barras de masa despreciable para modelar la catenaria, así como un sistema discreto lineal para representar el pantógrafo.

Hilo de contacto: Probablemente sea éste el elemento más importante de un sistema aéreo de alimentación eléctrica, ya que será el encargado de poner a disposición del tren la energía eléctrica de la catenaria. La posición aparente del hilo de contacto es paralela a los carriles, a una cierta altura de los mismos. Sin embargo, de montarse de esta forma, la fricción entre el patín y el hilo de contacto tendría lugar exactamente siempre en el mismo punto de las pletinas, con lo que el desgaste sufrido por éstas sería muy elevado. Para evitar este hecho se recurre a variar la posición del hilo de contacto respecto al eje central de los carriles, es decir, se fuerza un trazado en zig-zag ayudándose de los postes y brazos de atirantado como vértices para lograr un descentramiento de entre 20 y 25 cm.

La figura 2 ilustra esquemáticamente el concepto del descentramiento mediante el cual se evita que el pantógrafo se desgaste siempre en el mismo punto, alargando la vida útil de éste.

Los materiales más habituales para la fabricación del hilo de contacto son el cobre electrolítico duro o aleado (Mg o Ag), materiales que presentan buenas propiedades tanto eléctricas como mecánicas. Es importante resaltar la necesidad de que el hilo de contacto exhiba mayor dureza que las pletinas del pantógrafo, ya que es preferible que sean dichas pletinas las que sufran el mayor desgaste debido a la mayor sencillez y comodidad que supone la sustitución del patín del pantógrafo respecto al reemplazo del hilo de contacto.

En relación a este aspecto cabe destacar la eliminación de materiales pesados como plomo o cadmio de los elementos en contacto, ya que la abrasión provoca su nociva dispersión en la atmósfera.

Alcance:

Teniendo en cuenta todas estas características comentadas es que nuestro modelo de análisis será simplificado a un modelo bidimensional, sin ninguna de las consideraciones comentadas, ya que complejizan el sistema y por nuestro nivel de conocimientos no nos es posible realizarlo.
Nuestro trabajo de estudio se limita a una aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso de Estructuras Ferroviarias I.

Nuestro modelo determinará los esfuerzos de tracción en el cable sustentador (catenaria), que consideraremos con peso despreciable. Los elementos que si consideraremos con peso serán las péndolas y el cable de contacto.

En función de este modelo se determinaran los valores de los esfuerzos y diagramas característicos.

Adjunto:

A modo informativo adjuntamos especificaciones técnicas de la catenaria utilizada en el subte de la Ciudad de Buenos Aires por la empresa Metrovias.